建设工程质量管理信息平台

3H通用混凝土技术管理系统（SaaS版）

使

用

手

册

技术支持：广州粤建三和软件有限公司

地址：广州市天河区金颖路1号天河软件园金颖园区6层  邮编：510640

服务电话：020-37038619 61072700  传真：020-61072785

全国营销与客服热线：400-7000-272

服务网站：http://www.3hmis.com  电子邮箱：mail@3hmis.com

目录

第一章	系统简介	1

1.1	系统对象	1

1.2	运行环境	1

1.3	系统登录	1

1.4	系统账号及其隶属关系说明	1

第二章	系统管理	3

2.1	机构管理	3

2.2	编号格式定义	4

2.3	检测项目综合设置	5

2.4	系统运行参数设置	6

2.5	组织机构管理	6

2.6	用户管理	9

2.7	工作日历管理	11

2.8	日志查询	11

第三章	原材料库管理	13

3.1	原材料登记	13

3.2	原材料试验	14

第四章	试配管理	16

4.1	配合比设计	16

4.2	配合比申请单	17

4.3	配合比通知单	18

4.4	搅拌记录	18

第五章	产品库管理	20

5.1	产品登记	20

5.2	产品试验	21

第六章	工程库管理	23

6.1	工程档案管理	23

6.2	生产厂家	24

6.3	产品质检报告生成	26

6.4	产品质检报告打印	27

第七章	设备管理	29

7.1	设备台帐	29

第八章	统计管理	31

8.1	强度统计	31

8.2	质量控制图	32

# 系统简介

  - 系统对象

广大混凝土搅拌站试验室用户。

  - 运行环境

服务器硬件基本要求

应用服务器主机一台（内存4G以上，硬盘空间80G以上，P4 CPU以上）

数据库服务器主机一台（内存4G以上，硬盘空间80G以上，P4 CPU以上）

数据备份机一台（具有800G以上的存储空间）

客户机硬件基本要求

当前主流的PC机即可

服务器基础软件要求

Windows Server 2008 64位操作系统，Oracle 10g以上64位数据库等。

客户机基础软件要求

WindowXP以上操作系统，当前主流的浏览器，推荐的浏览器为firefox。

  - 系统登录

在FireFox浏览器中输入系统网址打开登录界面，如图所示：

登录：录入正确的单位账号、用户帐号、密码即可登录

重置：清空录入的信息

  - 系统账号及其隶属关系说明

账号分为管理员账号和普通用户账号。

管理员账号享有所有功能操作权限，并可开设普通用户账号和对普通用户账号进行授权。

普通用户账号享有授予权限功能，才能进行对应功能的操作。普通用户账号中的各组织机构部门负责人，同样可开设下一级部门用户账号。

# 系统管理

    - 机构管理

用于登记机构站点和检测场所信息。

站点管理

通过【系统管理】--【机构管理】--【站点管理】进入页面，如下图所示：

- 新增

录入场所名称、地址等信息，其中编号按26个字母自动分配。其操作界面如下图所示：

保存：数据列表添加一条记录，生成编号。

返回：退回上一操作页面。

- 修改

可更改登记的站点信息。

- 删除

可删除最后一次登记的站点信息记录。

- 查看

可查看详细的站点信息。

检测场所

通过【系统管理】--【机构管理】--【检测场所】进入页面，具体操作、界面显示与站点管理相似，故不演示。

    - 编号格式定义

样品编号、报告编号、工程编号等其他编号的综合管理。

通过【系统管理】--【编号格式定义】进入页面，如下图所示：

- 新增

按照说明定义编号格式、名称，其操作界面如下图所示：

保存：数据列表添加一条记录。

返回：退回上一操作页面。

- 修改

可修改编号格式详细信息记录。

- 删除

可删除编号格式信息记录。

- 状态查询

选择编号类型可查看其对应的前缀，最大值等信息。如下图所示：

    - 检测项目综合设置

供项目基本信息、设备信息、试验环境的登记管理。

通过【系统管理】--【检测项目综合设置】进入页面，勾选项目列表目标项目，进入标签页即可进行对应信息的设置。如下图所示：

“常规”标签页

进入标签页，可设置对应的项目属性、编码格式、录入控制等信息。

“设备”标签页

进入标签页，通过“新增”即可关联项目，选择关联的项目可将该设备“设为默认”或“取消默认”等。

“试验环境”标签页

进入标签页，通过“新增”即可关联项目，选择关联的项目可将该环境“设为默认”或“取消默认”等。

    - 系统运行参数设置

供报告模版标识的设置。

通过【系统管理】--【系统运行参数设置】进入页面，如下图所示：

    - 组织机构管理

系统管理员对部门机构和用户信息的统一管理。首先建立部门信息，对部门机构进行授权开通功能和项目服务；然后建立用户信息，在部门权限范围下进行进一步的权限控制。

通过【系统管理】--【组织机构管理】进入页面，如下图所示：

组织机构

  - 添加

选择目标部门，其操作界面如下图所示：

如实填写信息，单击【确定】按钮即可实现添加部门。

  - 授权

选择目标部门，继续勾选中应用名称及所需授权或取消授权的功能选项。

下面以取消“配合比申请单”的授权为例，其操作界面如下图所示：

  - 修改

勾选目标部门，其操作、界面与上面新增操作相似，故不演示。

  - 删除

勾选目标部门，点击按钮，弹出提示框继续单击【OK】按钮即可。

注意：一旦删除当前部门信息，当前部门及其对应的下级部门信息及其用户信息也一同删除。

用户信息

  - 添加

登记用户帐号信息，其操作界面如下图所示：

继续单击【确定】按钮即可实现添加用户。

  - 授权

勾选目标账号，继续勾选应用名称及所需授权或取消授权的功能选项。具体操作、界面显示与“组织机构--授权”功能相似，故不演示。

注意：用户的授权是在对应部门的授权范围内选择。

  - 站点授权

选择用户和站点，该用户可查看和操作被选站点的数据。其操作界面如下：

除此之外，同理可进行“修改”、“删除”、“绑定加密狗”、“解除绑定”、“设置登录方式”等操作。

    - 用户管理

系统管理员对用户信息的管理。建立用户信息，在部门权限范围下进行进一步的权限控制，并可供用户重新找回密码。

通过【系统管理】--【用户管理】进入页面，如下图所示：

- 添加

登记用户帐号信息并选择所在部门，其操作界面如下图所示：

继续单击【确定】按钮即可实现添加用户。

- 密码重置

勾选中目标用户账号进行重置操作，其操作界面如下图所示：

其他功能、界面显示与上一节“用户信息”板块相似，故不演示。

    - 工作日历管理

用户可根据实际工作情况，进行工作日、休息日的日历管理设置。

通过【系统管理】--【工作日历管理】进入页面，通过选定日期，添加备注信息可“设为工作日”或“设为节假日”。

下面以“9月22日设置为工作日”为例，如下图所示：

    - 日志查询

记录系统用户操作日志和授权日志。

操作日志

通过【系统管理】--【日志查询】--【操作日志】进入页面，如下图所示：

查看：供查看登陆人的账号、名称、操作内容等的详细信息。

授权日志

通过【系统管理】--【日志查询】--【授权日志】进入页面，具体操作、界面显示与“操作日志”相同，故不演示。

# 原材料库管理

- 原材料登记

对于每一批次引进的原材料，如水泥、砂、石、外加剂、粉煤灰，进行原材料相关信息、检测项目信息的登记管理。

通过【原材料库管理】--【原材料登记】进入页面，如下图所示：

各原材料的登记操作、界面基本相同，故不一一演示，下面我们以“粉煤灰”为例。

- 新增

选择站点、要求检测的参数及其他样品信息，其操作界面如下图所示：

保存：数据列表添加一条记录，生成样品编号。

批量保存：可随意选择未保存的样品编号批量保存。

继续新增：不需退出原新增页面，可继续添加1组样品。

复制多组：不需退出原新增页面，可复制多组与原样品具有相同信息的样品。

完成：信息登记完整，标记为已登记，流转到试验流程或配合比设计等功能。

返回：退回上一操作页面。

- 完成登记

信息登记完整后标记为已登记，流转到试验流程或配合比设计等功能。

- 撤销完成登记

已登记的样品状态转换成登记中，可继续录入样品信息。

- 登记作废

将数据作废处理。

除此之外，勾选样品还可进行“修改”、“查看”操作。

- 原材料试验

根据登记的原材料记录，对水泥、砂、石、外加剂、粉煤灰进行复检试验数据的采集。

通过【原材料库管理】--【原材料试验】进入页面，如下图所示：

各原材料的试验操作、界面基本相同，故不一一演示，下面我们以“粉煤灰”为例。

- 数据录入

勾选中目标样品编号采集数据，填报试验数据后系统自动评定结果，其操作界面如下图所示：

保存：自动评定并列出不合格参数项。

完成：数据填报完整后标记为已试验，可用于出具原材料报告或配合比设计。

返回：退回上一操作页面。

- 完成试验

试验数据填报完整可标记为已试验，可用于出具原材料报告或配合比设计。

- 撤销完成试验

已试验的样品状态转换成试验中，可继续填报试验数据。

- 查看

查看详细的样品信息、试验数据。

# 试配管理

- 配合比设计

试验室配合比信息的管理，包括原材料信息及用量，混凝土检验结果等。

通过【试配管理】--【配合比设计】进入页面，如下图所示：

- 新增

切换标签页选择站点及录入配合比设计信息、原材料样品编号、混凝土检验结果信息等，其操作界面如下图所示：

保存：数据列表添加一条记录，生成样品编号。

继续新增：不需退出原新增页面，可继续添加1组样品。

返回：退回上一操作页面。

- 修改

未经应用的的配合比记录可继续修改信息。

- 删除

未经应用的配合比记录可删除记录。

- 查看

供查看详细配合比设计信息。

- 配合比申请单

根据生产需要，向上一主管部门提出符合要求的配合比使用申请。

通过【试配管理】--【配合比申请单】进入页面，如下图所示：

- 新增

选择站点，录入配比编号系统自动调用对应信息，其操作界面如下图所示：

保存：数据列表添加一条记录，生成申请的编号。

继续新增：不需退出原新增页面，可继续添加1组申请。

返回：退回上一操作页面。

- 修改

未经应用的配合比记录可修改信息。

- 删除

未经应用的配合比记录可删除信息。

- 查看

可查看对应的详细申请信息。

- 配合比通知单

根据配合比申请单，经过试验室试验后下发通知书给相关部门。

通过【试配管理】--【配合比通知单】进入页面，如下图所示：

- 修改

勾选中目标通知单进入修改页面，填写配料用量信息，其操作界面如下图所示：

保存：信息录入完整后保存信息，可用于打印配合比通知单。

返回：退回上一操作页面。

- 删除

对于未出具配合比通知单的可删除记录。

- 查看

供查看配合比申请信息、通知单详细信息。

- 搅拌记录

混凝土开始至结束搅拌过程中，记录原材料投料误差及塌落度信息等。

通过【试配管理】--【搅拌记录】进入页面，如下图所示：

- 新增

选择站点，填写所用到的配合比信息、原材料信息及含水量、塌落度、试块强度信息等。其操作界面如下图所示：

保存：数据列表添加一条记录，生成记录编号。

继续新增：不需退出原新增页面，可继续添加1组记录。

返回：退回上一操作页面。

- 修改

未打印搅拌记录报告的可修改数据。

- 删除

未打印搅拌记录报告的可删除信息。

- 查看

可供查看搅拌记录单详细信息。

# 产品库管理

- 产品登记

对于抽样的混凝土产品，登记试块所使用的配合比信息、原材料信息、制作日期、要求试验日期、设计强度等级、规格尺寸等信息。

通过【产品库管理】--【产品登记】进入页面，如下图所示：

各产品的操作、界面相似，故不一一演示，下面我们以“混凝土抗压”为例：

- 新增

选择站点和检测参数，录入混凝土设计强度等级、规格尺寸等信息。其操作界面如下图所示：

保存：数据列表添加一条记录，生成样品编号。

批量保存：可随意选择未保存的样品编号批量保存。

继续新增：不需退出原新增页面，可继续添加1组样品。

复制多组：不需退出原新增页面，可复制多组与原样品具有相同信息的样品。

完成：信息登记完整，标记为已登记，流转到产品试验流程。

返回：退回上一操作页面。

- 完成登记

信息录入完整后可标记为已登记，流转到产品试验流程。

- 撤销完成登记

样品状态转换成登记中，可继续录入样品信息。

除此之外，勾选样品记录还可进行“修改”、“查看”操作。

- 产品试验

符合龄期的产品，填报相应的抗压、抗渗、抗折试验数据，检验其是否符合标准要求。

通过【产品库管理】--【产品试验】进入页面，如下图所示：

各产品的操作、界面相似，故不一一演示，下面我们以“混凝土抗压”为例：

- 数据录入

勾选目标样品记录，填报试验数据后系统自动评定结果。其操作界面如下图所示：

保存：自动评定并列出不合格参数项。

完成：试验数据填报完整后标记为已试验，可用于出具产品试验报告。

返回：退回上一操作页面。

- 完成试验

试验数据填报完整后标记为已试验，可用于出具产品试验报告。

- 撤销完成试验

样品状态转换成试验中，可继续填报试验数据。

- 查看

查看详细的试验数据。

# 工程库管理

- 工程档案管理

登记工程及其相关信息，建立工程档案库。

通过【工程库管理】--【工程档案管理】进入页面，如下图所示：

- 新增

录入工程及其相关信息，其操作界面如下图所示：

保存：数据列表添加一条记录，生成工程编号。

保存并新增：保存原记录，同时不用退出原新增页面可继续添加工程档案。

复制：不需退出原新增页面，可复制1组与原工程具有相同信息的工程。

返回：退回上一操作页面。

- 批量修改

勾选多组未出具报告的工程记录可同时修改工程档案信息，其操作界面如下图所示：

- 下载导入模版

规范Excel模版，下载保存至电脑默认保存位置，可用于批量导入工程信息。

- 导入工程

选择已登记工程信息的导入模版批量导入工程信息至系统，其操作界面如下图所示：

- 导出工程

以Excel表格的形式导出登记的工程信息。

除此之外，勾选工程记录还可进行“修改工程”、“删除工程”、“查看工程”操作。

- 生产厂家

生产厂家信息的登记管理。

通过【系统管理】--【生产厂家】进入页面，如下图所示：

- 新增

录入厂家名称、地址等信息，选择检测项目“关联项目”或“删除项目”。其操作界面如下图所示：

- 批量关联项目

勾选多组厂家记录可同时“关联项目”或“删除项目”，其操作界面如下图所示：

其他功能、界面显示与上一节“工程档案管理”相似，故不演示。

- 产品质检报告生成

以工程为主线，对于完成试验的原材料和产品生成对应的试验报告。

通过【工程库管理】--【产品质检报告生成】进入页面，如下图所示：

各“工程列表”的操作、界面基本相同，故不一一演示，下面我们以“金颖大楼”为例演示：

- 报告生成

进入报告生成页面，选择项目及站点，勾选筛选出来的目标样品数据生成报告，双击并完善报告对应的工程信息等。其操作界面如下图所示：

生成报告：生成报告编号，并继续完善对应工程信息。

报告预览：双击“报告编号列表”记录即可预览报告。

保存：数据列表添加一条记录，生成报告编号。

完成：报告信息填报完整后标记完成，可用于产品质检报告打印。

返回：退回上一操作页面。

- 打印预览

勾选目标报告记录可查看产品报告，其界面如下图所示：

继续点击上方【报告打印】按钮即可打印报告。

- 打印

可供直接打印对应产品报告。

- 修改

供更改与工程相关的信息。

- 删除

对于未打印的目标报告记录可删除记录。

- 产品质检报告打印

出示产品纸质报告。

通过【工程库管理】--【产品质检报告打印】进入页面，如下图所示：

“项目名称”板块各项目的操作、界面基本相同，故不一一演示，下面我们以“混凝土抗压”为例：

- 打印预览

勾选目标报告记录可查看产品报告，其操作界面如下图所示：

继续点击上方【报告打印】按钮即可打印页面。

- 打印

可供直接打印对应产品报告。

# 设备管理

- 设备台帐

对设备生产信息、出厂信息、维护信息及用途等的详细记载，建立设备档案库。

通过【设备管理】--【设备台帐】进入页面，如下图所示：

- 新增

录入设备基本信息及其他相关信息，并勾选设备适用项目。其操作界面如下图所示：

“设备基本信息”标签页

登记设备编号、名称、型号等基本信息。

“设备项目信息”标签页

通过“选择项目”或“删除”使设备关联适用的检测项目，其操作界面如下：

“设备检定记录”标签页

登记设备检定记录，其操作界面如下：

进入其他标签页，同理可进行“设备维修维护记录”、“设备使用记录”、“设备期间核查记录”的登记。

- 批量修改

勾选多条设备记录可同时修改设备类型、设备管理员信息，其操作界面如下：

其他功能、界面显示与6.1节相似，故不演示。

# 统计管理

- 强度统计

同一工程同一标号混凝土试块的强度统计及评定结果。

通过【统计管理】--【强度统计】进入页面，如下图所示：

- 新增

选择工程代码、强度等级、设置统计日期等即可统计满足条件的混凝土强度。其操作界面如下图所示：

统计：根据筛选出来的数据自动评定结果，数据列表添加一条记录，生成统计编号。

返回：退回上一操作页面。

- 修改

对于未完成统计的记录可更改统计信息。

- 删除

对于未完成统计的记录可删除记录。

- 查看

查看详细统计信息。

- 质量控制图

以线程的方式直观展示生产的混凝土强度走势。

通过【统计管理】--【质量控制图】进入页面，录入工程编号、设计等级及调整统计时间，点击【查询】按钮即可，其操作界面如下图所示：